Горячая вода - для тех, кто только начал осваивать участок.

# ВАРИАНТ  1     ПРОТОЧНЫЙ

Половина бочки выс. 50-60 см

Вырезать 3 поддувалы   7см х 20-25 см

Змеевик-улитка  4-5 витков из отожженой  полудюймовой водопроводной трубы

## ВАРИАНТ  2    НАКОПИТЕЛЬНЫЙ

БАК

Горячая вода - для тех, кто только начал осваивать участок. 

Делаю водопровод: подвожу воду трубами к месту. 
Ставлю  на участке мойку с краном, далее труба идет к месту, где будет душ (душевая кабина), - тройник - вверх пошла двухметровая труба, наверху горизонтальная часть 30 см, потом наклон вниз и распылитель. Далее труба идет к месту, где будет мангал-топка. Беру черырех- пяти-шести-метровую полдюймовую трубу, отжигаю ее середину (половину трубы) на костре. 
Нахожу пень 20-30 см диаметром, чтобы рядом стоял или другой пень или дерево. Фиксирую (упор) один конец трубы в дерево и начинаю наматывать трубу на пень, 4-5 витков. Получается змеевик как для самогона. На концах трубы нарезаю резьбу. Должна получиться труба, в середине которой улитка. Выгибаю профиль, так что бы положив трубу на землю, сам змеевик отстоял от земли сантиметров

на 25-30. Привинчиваю это произведение с обеих сторон через два сгона  (чтобы можно было легко демонтировать при необходимости)  - между душем и подводкой воды на участок как можно ближе к душу.  Предусматриваю уклон труб  и сливные тройники для слива воды в конце сезона, чтобы не разбирать водопровод. 
Получилось: вода поступает в змеевик, проходит его и идет через отвод к душу, далее - к мойке.

Трубу идущую от бочки к мойке и душу желательно утеплить, что бы в холодное время не терять тепло и труба не остывала по пути. Под змеевиком топка типа мангала, в мангале  - змеевик. Кладем дрова и  топим. В душе и в мойке горячая вода. Температура регулируется вентилем, т.е. скоростью протока воды через змеевик. Для гурманов можно поставить еще и смесители и подвести еще и холодную воду. 
Накопительный  вариант: можно наверх душевой кабины поставить емкость  100-200 литров, которую сначала наполняем горячей водой (пока топим), потом моемся. Если топить  сильно, то из трубы идет  почти кипяток.  Одна зарядка дров горит  час, как раз нальется 200 литров.  Разжигая дрова дверку в бочке надо открыть для хорошей тяги и быстрого разжигания, а когда разгорится, то закрыть для последующего медленного горения, чтобы нагрелось  больше воды, пока горят дрова.
Помылись, дрова сгорели, можно жарить шашлыки. 
Такую систему (проточную)  я сделал у себя на участке и  вместе с водопроводом  собрал за один день.

Проверено -  все работает.

В конце сезона, когда отключат воду, чтобы змеевик не разорвало, открываются сливные заглушки, а возможно  оставшуюся воду из змеевика  открыв вентили, просто выжигаем (выпариваем) маленьким костерком.

http://www.alderaminw.narod.ru/