Оригинальный способ отопления небольшого дачного дома  (помещения).

Наверное,  из рисунка всё понятно.  Некоторые пояснения.

Бак водогрейки дорабатывается – внизу делается отверстие и через прокладки подсоединяется еще одна труба для возврата  уже остывшей воды прошедшей через радиатор.  В случае, если имеется  дополнительная  заглушенная труба – задействовается   и  она.

Ничего оригинального,  режим работы водогрейки (подогрев воды) будет происходить  несколько чаще,  однако, теплоемкость большого количества нагретой воды,  ранее просто постепенно остывающей, теперь будет использоваться по двойному назначению – еще и обогревать помещение.  Термореле необходимо отрегулировать так, чтобы компрессор  работал примерно в таком же режиме, как и в холодильнике -  т.е.   с  определенными перерывами.

## Водогрейный бак              гор.вода                                                 Тройник            Для бытовых  нужд

# 220 В

Теплая вода

##### Хол.вода

###### Термодатчик

#### Компрессор

Пусковое реле

##### 220 В                                                                                                                                   Радиатор

t

Термореле

Рис.1